Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: RGK-PN-271/1/2014

Zamawiający:

Gmina Kazanów

ul. Plac Partyzantów 28 26-713 Kazanów

tel./48/ 6766033, fax./48/ 6766055

NIP:   811-17-15-870,     REGON: 670223793

strona internetowa Zamawiającego: www.kazanow.pl

Przetarg nieograniczony  o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą:

,,Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( kategoria obiektu XXX) na działkach o nr ew. 410/1,410/2,412,407,433 położonych w miejscowości Wólka Gonciarska gmina Kazanów – w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,, , w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania.,,

ZATWIERDZAM :

Wójt Gminy

Marian Karolik

Kazanów , 07.07. 2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Kazanów

ul. Plac Partyzantów 28 26-713 Kazanów

tel./48/ 6766033, fax./48/ 6766055

NIP:   811-17-15-870,     REGON:   670223793

strona internetowa Zamawiającego: www.kazanow.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego   na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”  lub „ustawą”  oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16 poz. 93  z późn. zm.)

2.  Miejsce publikacji i przekazania ogłoszenia o przetargu:

Biuletyn Zamówień Publicznych, strona internetowa Zamawiającego – www.kazanow.pl, tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kazanowie.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego: www.kazanow.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

4. Zamawiający na wniosek Wykonawcy w terminie 5 dni (art. 42 ust.2 ustawy Pzp.), przekaże Wykonawcom SIWZ  nieodpłatnie.

5. Oznaczenie sprawy Nr sprawy RGK-PN-271/1/2014 Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z  Zamawiającym powoływać się na  podane oznaczenie sprawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia: „ Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kategoria obiektu XXX) na działkach o nr Ew. 410/1,410/2,412,407,433 położonych w miejscowości Wólka Gonciarska, gmina Kazanów – w ramach inwestycji ,, WODOCIĄG - WÓLKA GONCIARSKA ”, w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45.00.00.00-7. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

Projektowana inwestycja pn. ”Wodociąg-Wólka Gonciarska „ , a Stacja Uzdatniania Wody położona w Wólce Gonciarskiej na działkach  nr 412,410/2,410/1,407,433 składa się z  istniejącej studni  głębinowej  w której projektuje się wymianę pompy z całym osprzętem ,  budynku stacji wodociągowej(SUW) wraz z instalacjami i przyłączami ,zbiorników wody zapasowej z instalacją napełniania i odwadniania i osprzętem, ogrodzenia ujęcia i stacji   wraz  z kompletem bram i furtek,  zjazdu z drogi publicznej i placu manewrowego dla  ujęcia i budynku stacji, zasilenia energetycznego  ujęcia i budynku stacji wraz oświetleniem zewnętrznym i  ma na celu dostarczenie w przyszłości wody na cele bytowo gospodarcze i p. poż. dla miejscowości :Wólka Gonciarska Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Borów, Dębniak i Ruda dla ok. 1117 osób w ilości:Q śr. d.-503,05 m3/d,Q max. d.-591,62 m3/d, Q max. h. -37,23 m3//h

Zakres robót przewidziany do wykonania :

1)Budowa budynku  w części architektoniczno –konstrukcyjnej   0,00 = 164,44 m .n. p. m ., parterowy, murowany z gazobetonu gr.24 cm z ociepleniem styropianem gr.12 cm , o wymiarach 6,0 m x 9,0 m, wysokości 5,89 m przykryty dachem o kącie 35 stopni blachą trapezową, strop gęsto żebrowy, wieńce i nadproża żelbetowe wylewane, pomieszczenia: wiatrołap, toaleta z przedsionkiem,  pomieszczenie technologiczne, chlorownia, pomieszczenie techniczne, fundament żelbetowy pod zbiorniki wody

2).Budowa instalacji sanitarnych technologicznych  oraz własnych  :

a)Zainstalowanie pompy głębinowej w  istniejącej  studnia z kręgów : Q max. 36 m3/h, depresja s=13,7 m, ustabilizowane zwierciadło na -3,82 m p.p.t., głębokość wiercenia – 35 m ,zarurowanie :liczba kolumn -1,średnica pierwszej  kolumny  fi 14 ‘’ do głębokości 20,4 m, korek iłowy o wys.4,0 m, otwór bosy fi 11 ¾ ‘’ w przelocie 20,4 m-37,0 m  nowej  :liczba stopni:3,średnica na wirnika :90 mm, nominalna prędkość obrotowa :2900 obr/min, częstotliwość: 50 Hz  nominalna  moc: 5,5 kW, przepływ :10,8-59,7 m3/h, wysokość podnoszenia :14-40,6 m wraz z głowicą studzienną,  rura tłoczną, wodomierzem z nadajnikiem impulsów DN 80 wraz z przepustnicą odcinająca i zaworem zwrotnym, sadami do pomiaru lustra wody i zabezpieczenia przed suchobiegiem, osprzętem  i kablami elektrycznymi  i sterowniczymi-1 kmpl.

b)Budowa zbiorników retencyjnych  wody pitnej o pojemności 100 m3-2 szt. wykonanych  ze stali węglowej w ociepleniu z wełny mineralnej i pokryte ocynkowaną blachą trapezową, z orurowaniem wewnętrznym do napełniania , odprowadzenia, przelewu i spustu wody  z odprowadzeniem poprzez studzienkę syfonową -1szt  i wylot zaopatrzony w klapę  zwrotną – szt.1 do rowu, armaturę odcinającą, dodatkowo wyposażone w czujniki poziomu(sondy), oraz zasilenia kablowe oraz osprzęt elektryczny  i sterowniczy -1 kmpl.

c) Zainstalowanie kompaktowego  urządzenia do podwyższania ciśnienia (II stopień)według DIN 1988 część 5 i 6, liczba pomp  : 4 sztuk, korpus, wirniki , płaszcz stal nierdzewna 1.4301 / AISI 304,wał : 1.4122 / przepływ urządzenia : 37,23 m3/h, przepływ pompy : 12,41 m3/h, wysokość podnoszenia : 58,00 m, silnik - moc (P2) : 4  kW, znamionowa prędkość obrotowa : 2900  1/min, uzwojenie : 3~400V/50Hz, prąd znamionowy : 10,1 A, stopień ochrony urządzenia : IP 55, orurowanie : stal nierdzewna 1.4571 / AISI 316 L, szafę sterowniczą z okablowaniem, złącza elastyczne i przepustnice na ssaniu i tłoczeniu ,rama nośna stał nierdzewna,wibroizolator,-1 kmpl.

d).Zainstalowanie kompletnej stacja dezynfekcji z zastosowaniem podchlorynu sodu ze zbiornikiem poj.60 l, pompą dozująca, mieszadłem,  armaturą dozującą, przewodami PE, instalacją zasilającą   -1 kmpl.

e).Zainstalowanie szafy AKPi A z okablowaniem  –1 komplet

e). Budowa instalacji wewnętrznych wod-kan, grzewczej el. konwektory , wentylacji i przyłączy wod-kan. wraz ze zbiornikami żelbetowymi poj. do 10 m3-szt 2  na ścieki z chlorowni i stacji wodociągowej.

3)Budowa instalacji elektrycznych  wewnętrznych  ,sterowniczych , odgromowych , oświetleniowych

a)Budowa układu pomiarowego Zl-1a(ZZP63) w zestawie skrzynkowo zabezpieczeniowo-pomiarowym na słupie zlokalizowanym na działce Inwestora ,budowa linii  zalicznikowej WLZ  YAKY 4 x 35, l=25 m do przyłącznika PŁR-250 na ścianie zewnętrznej budynku stacji wodociągowej i do tablicy TG typu RWN(4x18),instalacje wewnętrzne elektryczne i sterownicze,

b)Budowa instalacji odgromowej systemowej –l=24 m, wraz z osprzętem,

c)Budowa oświetlenia systemowego terenu l=297 mb, słupy stalowe ocynkowane wysokości 3,5 m wraz  z fundamentem B-80, złączem słupowym, oprawami, lampami –szt.10

4) Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3548W Iłża – Wólka Gonciarska na teren działki nr 410/2 –33m 2 wraz z utwardzeniem placu przy ujęciu wody i stacji wodociągowej, kształtowania skarpy, utwardzenie komunikacji przy zbiornikach i przy studni wykonanie schodów wraz z barierką -930 m2,budowa chodnika wraz ze schodami przy budynku -57 m2 z kostki betonowej, budowa ogrodzenia systemowego z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej na słupkach  w rozstawie co 2,5 m wysokości 1,5 m – 321 mb wraz z bramami 3,4 m  i furtkami –szt.

Inwestor wymaga wykonania stacji uzdatniania wody  ściśle według projektu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Zał. nr 7 oraz załączona dokumentacja projektowo budowlana oraz przedmiar robót , które  są  dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.kazanow.pl

IV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Zamówienie należy wykonać   do dnia 15 listopada 2014  roku .

- Terminem zakończenia robót będących przedmiotem umowy będzie data podpisania odbioru końcowego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tylko z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze ,, siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW,

1.   O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp jeśli wykaże że:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać .

b) posiada wiedzę i doświadczenie,

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu  w okresie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie –  odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie .

Ocena spełnienia ww. warunku będzie się odbywać na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg. zasady spełnia /nie spełnia.

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,

- Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Wykonawca musi posiadać sprzęt do wykonywania zamówienia (w przypadku oferty wspólnej warunek

może być spełniony łącznie przez Wykonawców) lub udokumentować, że będzie mógł wykorzystać do realizacji zamówienia należący do innych podmiotów (np. umowa użyczenia):

- Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebność personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, wykaz osób i podmiotów , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz kopie zaświadczeń o wpisie osób, które będą wykonywały zamówienie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny warunku :

Wykonawca przedkłada kopię sprawozdania finansowego lub inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż 3 lata obrotowe , a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – za ten okres . Informację Banku , w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w3ykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

3. Obowiązki Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów .

3.1.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu ( w zależności od zasobu ) :

  - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności , które te podmioty zobowiązują się wykonać – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów;

  - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów;

  - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia , zawierające także wysokość środków finansowych, które mogą zostać przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów .

3.2.  Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i określonego w pkt. VII.2.d, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. VIII.E.4 dotyczącej tych podmiotów.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

A) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1

ustawy,  oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  (Załącznik nr  2 do SIWZ), należy przedłożyć:

1. Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową (załącznik nr 4) oraz wykaz sprzętu (Załącznik nr 5).

B)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy  przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do siwz),

C)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,   przedkłada:

1.  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy   przed  upływem terminu składania ofert.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

D)  Inne dokumenty niewymienione w pkt A,B,C:

1. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu Wykonawca przedstawi w szczególności - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, z  zakresu  wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – o ile te inne  podmioty  będą brały udział w realizacji części zamówienia.

E) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć samodzielnie – dokumenty wymienione w dziale VIII  SIWZ.

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2) Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub przez każdego z Wykonawców).

5. Oświadczenie wymienione w dziale VIII pkt B)2  SIWZ, musi złożyć każdy z Wykonawców odrębnie (oświadczenie podpisane w tym zakresie przez uprawnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców – osoby wskazane we właściwym dokumencie rejestrowym, umowie s.c., statucie, etc.).

6. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć jako wspólne dla nich wszystkich dokumenty wymienione w dziale VIII pkt A)1, i D)1.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców winne być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tegoż Wykonawcę.

F) Pozostałe informacje

1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3ustawy Pzp).

2. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

3. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia (w wyznaczonym terminie) wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp (art. 26 ust. 4 ustawy Pzp).

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTOW

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem RGK-PN-341/1/2013. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

2. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub faksem. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Udzielanie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ:

Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub faksem  na adres Zamawiającego, z prośbą o udzielenie wyjaśnień związanych z treścią SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.

6. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniana jest SIWZ.

7. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej,  na której udostępniana jest SIWZ.

9. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i w swojej siedzibie. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej.

10. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami ,w  zakresie procedury przetargowej jest P. Krzysztof Kazimierski, Tel. 48/6766033 w. 18.

Godziny w których można uzyskać informacje: 7:30 – 15:00, od poniedziałku do piątku.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

2. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty i oświadczenia napisane w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski).

4. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.

5. Oferta winna zawierać:

a) Dowód wpłaty wadium ( dołączyć do oferty kserokopię lub okazać komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert).

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.1-8 i pkt.9 ustawy , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) Aktualne zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio ,że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

e) Wypełniony formularz: ofertowy  (wg załącznika 1 do SIWZ),

f) Oświadczenia: „o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp„ i „o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” ( wg załącznika 2 i 3 do  SIWZ),

g) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, opisane w dziale VIII niniejszej SIWZ.

h) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

i) Oświadczenie , że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

j) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

k) Kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony zgodnie z przedstawionym przedmiarem robót.

l) Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy przekazany w materiałach przetargowych(podpisane wszystkie strony).

6. Składane dokumenty, w tym wszelkie zaświadczenia muszą być załączone do oferty w formie oryginałów lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym „formularz ofertowy”,  oraz oświadczenia o spełnienie warunków udziału z art. 22 ust. 1 i o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 – muszą być złożone w formie oryginału.

7. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka) przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego Pełnomocnika.

8. W przypadku gdy ofertę podpisuje Pełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę.

9. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie, za wyjątkiem materiałów określonych w art. 97 ust. 2 ustawy Pzp (na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana).

10. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

11. Oferty nie spełniające wszystkich wymogów wymienionych w niniejszej Specyfikacji będą odrzucone lub spowodują wykluczenie Wykonawcy.

12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

Gmina Kazanów

ul. Plac Partyzantów 28

26-713 Kazanów

Oferta przetargowa na:  ”Budowa stacji uzdatniania wody na działkach o nr ew. 410/1,410/2,412,407,433    w miejscowości Wólka Gonciarska  , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT  24 lipca 2014 r. godz. 1000

Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert.

14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach ( wewnętrznej i zewnętrznej ) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek ) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANE”.

16. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

17. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

18. W przypadku zastrzeżenia w ofercie jawności elementów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ofertę należy sporządzić w formie dwóch części, jedną z informacjami jawnymi, a drugą z informacjami niejawnymi.

19. Formularz ofertowy  stanowiący odpowiednio załącznik nr 1  do SIWZ oraz wszystkie pozostałe załączniki  muszą być sporządzone zgodnie z treścią załączonych wzorów.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres:

Urząd Gminy Kazanów,  ul. Plac Partyzantów 28 26-713 Kazanów

nie później niż do 24 lipca 2014 r. do godz. 1000 sekretariat pokój nr 9 I piętro.

2. Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego.

W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lipca  2014r. o godz. 1015  sala konferencyjna II Pietro w  Urzędzie  Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje, które podaje się podczas otwarcia ofert.

7. Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

9. Informacje o których mowa w pkt. 8 odnotowywane są w protokole postępowania. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Wykonawca nie może w szczególności zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. informacji ujawnionych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert: nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Należy podać cenę łączną (z podatkiem VAT) za wykonanie robót budowlanych opisanych w  załączniku nr 7 do SIWZ  Wyliczoną  cenę, należy wpisać w załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała zmianie i waloryzacji.

3. Cena winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.  Zamawiający nie uzna za omyłkę rachunkową błędnie określonej stawki podatku VAT ( będzie to błąd w obliczeniu ceny ).

UWAGA:* Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Zamawiający przewiduje rozliczenia w PLN.

XV. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1.Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów wyboru    określonych w ogłoszeniu o przetargu: najniższa cena.

2. Oferta  posiadająca najniższą cenę zostanie uznana za  najkorzystniejszą.

Pozostałe oferty zostaną ocenione w następujący sposób:

cena oferowana  najniższa

C =     -----------------------------------   x 100

cena badanej oferty

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert.

4. Oferta zawierająca oczywiste omyłki rachunkowe zostanie poprawiona przez Zamawiającego zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2) Pzp, a w przypadku wystąpienia przesłanki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 6) Pzp zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości -12.000,00 zł. Słownie : Dwanaście tysięcy złotych, które należy wnieść do dnia 24 lipca   2014r. w formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy Pzp. W przypadku formy pieniężnej na rachunek bankowy BS Iłża Filia Kazanów Nr                                       24 9129 0001 00200240 0448 0008.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający  wymaga  8% wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Po upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy.

2. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób tj. w formie pisemnej.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki  unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

5. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych  teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami.

3. Zamawiający przewidział możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia  w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany wynagrodzenia

4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych             (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759 ze zm.) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

# XX. INNE  INFORMACJE

  - Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia akcji elektronicznej

  - SIWZ umieszczona została na stronie  www.kazanow.pl

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Organem właściwym do rozpoznawania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Informacje na temat składania odwołań można uzyskać w:

Departamencie Odwołań

Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

tel. (22) 458-78-01

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności  Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób np. pisemnie.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 8 i 9 powyżej wnosi się w terminie 5

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

15. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił, w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

16. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

17. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 13 powyżej nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

18. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

20. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

21. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Załączniki do SIWZ:

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty;

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4. Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych;

5. Załącznik nr 5 – Wykaz sprzętu;

6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy;

7. Załącznik nr 7 –Część opisowa przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja – projekt budowlany   , przedmiar robót. – dostępne na stronie internetowej Zamawiającego  www.kazanow.pl

###### Znak : RGK-PN-271/1/2014                                                                                   Załącznik  nr  1 do SIWZ

OFERTA    PRZETARGOWA

Nazwa zadania: ,, Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr Ew. 410/1,410/2,412,407,433 w miejscowości Wólka Gonciarska gmina Kazanów w ramach inwestycji                           ,,WODOCIĄG –WÓLLA GONCIARSKA  „.

Data ……………………                                                                       GMINA KAZANÓW

ul. Plac Partyzantów 28

26-713 Kazanów

Ofertę przetargową składa:

Nazwa wykonawcy (wykonawców) ………………………………………………............

………………………………………………………………………………………………...

(adres)

tel._____________________________ faks________________________________

NIP .......................................

  - 1) My niżej podpisani oferujemy zrealizować zamówienie publiczne pn. ,,Budowa stacji uzdatniania wody wraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr Ew.410/1,410/2,412,407,433 w miejscowości Wólka Gonciarska , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA”  , zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej za:

Cena netto ……………….zł.(słownie:……………………),podatek VAT….%...............zł.(słownie:……………),łączna  cena brutto: ………………..zł. (słownie:…….............)

  - Zamówienie wykonamy w terminie –    do   15.11. 2014 r.

  - Akceptujemy warunki płatności  21  dni od dnia odbioru faktury przez Zamawiającego.

5)   Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

6)  Oświadczamy, że akceptujemy warunki  umowy  wg wzoru załączonego do SIWZ

7)  Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego  przez    …………………………………..………. (niepotrzebne skreślić).

(nazwa lidera)

8)  Zamierzamy następujące części zamówienia  powierzyć do wykonania podwykonawcom   :

| Lp. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

9. Oświadczamy ,że deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości …….% ceny brutto podanej w ofercie w formie .........................

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

...................................................................

………………………………………………….

……………………………………………......

(potwierdzone podpisami wykonawcy)

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

Miejscowość i data: ………………………………………

Pieczęć Wykonawcy,  podpis: .....................................

Nr sprawy : RGK-PN-271/1/2014

###### Załącznik  nr   2 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy

1.  Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania *

2.  Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie;*

3. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;*

4. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;*

* Niewłaściwe skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(-y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty przetargowej  :

……………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: ………………………………………

Pieczęć Wykonawcy,  podpis: .....................................

Nr sprawy: RGK-PN-271/1/2014

###### Załącznik  nr  3 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy

Stosownie do treści art. 24. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że nie podlegam   wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności nie otwarto wobec nas (mnie) likwidacji ani nie ogłoszono upadłości alb  nie zachodzą okoliczności umożliwiające ubieganie się o zamówienie określone w art. 24.1 pkt.2.

* niewłaściwe skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom  odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty przetargowej  :

……………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: ………………………………………

Pieczęć Wykonawcy,  podpis: .....................................

###### Nr sprawy: RGK-PN-271/1/2014

###### Załącznik  nr  4 do SIWZ

WYKAZ  ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz wykonanych  robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

| Lp. | Zamawiający | Przedmiot zamówienia | Data wykonania | Wartość brutto | Doświadczenie własne Wykonawcy/oddane do dyspozycji przez inny podmiot* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

* niewłaściwe skreślić

Prosimy tutaj dołączyć dostępne dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane należycie i zgodnie z umową

Podpis ……………………………………………..

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: ……………………………………………….

Nr sprawy  : RGK-PN-271/1/2014

###### Załącznik NR  5

WYKAZ SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa maszyn/urządzeń | Ilość (szt) | Podstawa do dysponowania (własne oddane do dyspozycji) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Uwaga: W przypadku oddania do dyspozycji należy przedstawić pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

……………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: ………………………………………

Pieczęć Wykonawcy,  podpis: .....................................

Nr sprawy  :RGK-PN-271/1/2014                                                           Zał. nr 6 wzór umowy

###### U M O W A  nr ……………./2014

W  dniu ………………… 2014 r. w  Kazanowie, pomiędzy  Gminą Kazanów  z siedzibą  ul. Plac Partyzantów 28,     26-713 Kazanów,   NIP  811-17-15-870, zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowaną  przez Wójta Gminy Kazanów   Mariana Karolika  przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Jadwiga Gąbka

a …………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” reprezentowanym przez: ……………………………………………..

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,, Budowa stacji uzdatniania wody  na działkach o nr Ew. 410/1,410/2,412,407,433 w miejscowości Wólka Gonciarska , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,,.

Zakres   przedmiotem zamówienia  obejmuje następujące elementy:

Projektowana inwestycja pn. ”Wodociąg-Wólka Gonciarska „-Stacja Uzdatniania Wody położona w Wólce Gonciarskiej na działkach  nr 412,410/2,410/1,407,433 składa się z  istniejącej studni  głębinowej  w której projektuje się wymianę pompy z całym osprzętem ,  budynku stacji wodociągowej(SUW) wraz z instalacjami i przyłączami ,zbiorników wody zapasowej z instalacją napełniania i odwadniania i osprzętem, ogrodzenia ujęcia i stacji   wraz  z kompletem bram i furtek,  zjazdu z drogi publicznej i placu manewrowego dla  ujęcia i budynku stacji, zasilenia energetycznego  ujęcia i budynku stacji wraz oświetleniem zewnętrznym i  ma na celu dostarczenie w przyszłości wody na cele bytowo gospodarcze i p. poż. dla miejscowości :Wólka Gonciarska Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Borów, Dębniak i Ruda dla ok. 1117 osób w ilości:Q śr. d.-503,05 m3/d,Q max. d.-591,62 m3/d, Q max. h. -37,23 m3//h

Zakres robót przewidziany do wykonania :

1)Budowa budynku  w części architektoniczno –konstrukcyjnej   0,00 = 164,44 m .n. p. m ., parterowy, murowany z gazobetonu gr.24 cm z ociepleniem styropianem gr.12 cm , o wymiarach 6,0 m x 9,0 m, wysokości 5,89 m przykryty dachem o kącie 35 stopni blachą trapezową, strop gęsto żebrowy, wieńce i nadproża żelbetowe wylewane, pomieszczenia: wiatrołap, toaleta z przedsionkiem,  pomieszczenie technologiczne, chlorownia, pomieszczenie techniczne, fundament żelbetowy pod zbiorniki wody

2).Budowa instalacji sanitarnych technologicznych  oraz własnych  :

a)Zainstalowanie pompy głębinowej w  istniejącej  studnia z kręgów : Q max. 36 m3/h, depresja s=13,7 m, ustabilizowane zwierciadło na -3,82 m p.p.t., głębokość wiercenia – 35 m ,zarurowanie :liczba kolumn -1,średnica pierwszej  kolumny  fi 14 ‘’ do głębokości 20,4 m, korek iłowy o wys.4,0 m, otwór bosy fi 11 ¾ ‘’ w przelocie 20,4 m-37,0 m  nowej  :liczba stopni:3,średnica na wirnika :90 mm, nominalna prędkość obrotowa :2900 obr/min, częstotliwość: 50 Hz  nominalna  moc: 5,5 kW, przepływ :10,8-59,7 m3/h, wysokość podnoszenia :14-40,6 m wraz z głowicą studzienną,  rura tłoczną, wodomierzem z nadajnikiem impulsów DN 80 wraz z przepustnicą odcinająca i zaworem zwrotnym, sadami do pomiaru lustra wody i zabezpieczenia przed suchobiegiem, osprzętem  i kablami elektrycznymi  i sterowniczymi-1 kmpl.

b)Budowa zbiorników retencyjnych  wody pitnej o pojemności 100 m3-2 szt. wykonanych  ze stali węglowej w ociepleniu z wełny mineralnej i pokryte ocynkowaną blachą trapezową, z orurowaniem wewnętrznym do napełniania , odprowadzenia, przelewu i spustu wody  z odprowadzeniem poprzez studzienkę syfonową -1szt  i wylot zaopatrzony w klapę  zwrotną – szt.1 do rowu, armaturę odcinającą, dodatkowo wyposażone w czujniki poziomu(sondy), oraz zasilenia kablowe oraz osprzęt elektryczny  i sterowniczy -1 kmpl.

c) Zainstalowanie kompaktowego  urządzenia do podwyższania ciśnienia (II stopień)według DIN 1988 część 5 i 6, liczba pomp  : 4 sztuk, korpus, wirniki , płaszcz stal nierdzewna 1.4301 / AISI 304,wał : 1.4122 / przepływ urządzenia : 37,23 m3/h, przepływ pompy : 12,41 m3/h, wysokość podnoszenia : 58,00 m, silnik - moc (P2) : 4  kW, znamionowa prędkość obrotowa : 2900  1/min, uzwojenie : 3~400V/50Hz, prąd znamionowy : 10,1 A, stopień ochrony urządzenia : IP 55, orurowanie : stal nierdzewna 1.4571 / AISI 316 L, szafę sterowniczą z okablowaniem, złącza elastyczne i przepustnice na ssaniu i tłoczeniu ,rama nośna stał nierdzewna,wibroizolator,-1 kmpl.

d).Zainstalowanie kompletnej stacja dezynfekcji z zastosowaniem podchlorynu sodu ze zbiornikiem poj.60 l, pompą dozująca, mieszadłem,  armaturą dozującą, przewodami PE, instalacją zasilającą   -1 kmpl.

e).Zainstalowanie szafy AKPi A z okablowaniem  –1 komplet

e). Budowa instalacji wewnętrznych wod-kan, grzewczej el. konwektory , wentylacji i przyłączy wod-kan. wraz ze zbiornikami żelbetowymi poj. do 10 m3-szt 2  na ścieki z chlorowni i stacji wodociągowej.

3)Budowa instalacji elektrycznych  wewnętrznych  ,sterowniczych , odgromowych , oświetleniowych

a)Budowa układu pomiarowego Zl-1a(ZZP63) w zestawie skrzynkowo zabezpieczeniowo-pomiarowym na słupie zlokalizowanym na działce Inwestora ,budowa linii  zalicznikowej WLZ  YAKY 4 x 35, l=25 m do przyłącznika PŁR-250 na ścianie zewnętrznej budynku stacji wodociągowej i do tablicy TG typu RWN(4x18),instalacje wewnętrzne elektryczne i sterownicze,

b)Budowa instalacji odgromowej systemowej –l=24 m, wraz z osprzętem,

c)Budowa oświetlenia systemowego terenu l=297 mb, słupy stalowe ocynkowane wysokości 3,5 m wraz  z fundamentem B-80, złączem słupowym, oprawami, lampami –szt.10

4) Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3548W Iłża – Wólka Gonciarska na teren działki nr 410/2 –33m 2 wraz z utwardzeniem placu przy ujęciu wody i stacji wodociągowej, kształtowania skarpy, utwardzenie komunikacji przy zbiornikach i przy studni wykonanie schodów wraz z barierką -930 m2,budowa chodnika wraz ze schodami przy budynku -57 m2    z kostki betonowej, budowa ogrodzenia systemowego z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej na słupkach  w rozstawie co 2,5 m wysokości 1,5 m – 321 mb wraz z bramami   3,4 m  i furtkami –szt. 2

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- Oferta Wykonawcy.

2.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 3

1.Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy  do  15 listopada 2014 r.

2. Terminem zakończenia robót będących przedmiotem umowy będzie data podpisania odbioru końcowego.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia , którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tylko z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze ,,siły wyższej,, lub wyjątkowych okoliczności  uniemożliwiających  wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej .

§ 4

- Funkcję koordynatora prac pełnił będzie przedstawiciel Zamawiającego P. Krzysztof Kazimierski

- Z ramienia Wykonawcy prace prowadził będzie: Kierownik Budowy …………………………….

- Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 w razie niemożności dalszego koordynowania prac przez te osoby z przyczyn obiektywnych.

§ 5

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie

ryczałtowe w wysokości cena netto – ……… zł.(słownie:………………… ,a z podatkiem VAT……%..............   zł.(słownie:…………………., cena brutto  ……………….  zł. (słownie:…………

2.   Wynagrodzenie ustalone zostało na podstawie oferty Wykonawcy

3.  Realizacja prac prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz należytą starannością

w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

4.  Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się  NIP ………………………...

5.  Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na jego rachunek

Nr ……………………………………………………………..w terminie  21 dni od daty dostarczenia faktury  z kserokopią  protokołu odbioru  robót budowlanych .

6.   Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Dla wyrażenia zgody na podwykonawcę, Wykonawca na wniosek Zamawiającego przekaże    Zamawiającemu  cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy  na rzecz podwykonawcy w   wysokości należnego mu  wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną ofertą.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które  wykonuje przy  pomocy tych podwykonawców.  Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić  analogiczne warunki w  umowach z nimi.

9.   Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda

Zamawiającego i Wykonawcy.

10.  Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za

działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 7

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2.  Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów  i w podanych wysokościach:

a/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5  ust 2,

b/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w  wysokości 0,2 %  wynagrodzenia  ofertowego brutto  za każdy dzień zwłoki.

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości  ustawowej.

4.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych poprzez ich potrącenie z faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy i na tę czynność Wykonawca wyraża zgodę.

§ 8

Oprócz wypadków wymienionych w treści art. 644 Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) Wykonawca przerwał roboty budowlane na okres dłuższy niż jeden miesiąc bez zgody Zamawiającego   i  nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

6. Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z umową

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający  nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający  powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  8% ceny ofertowej brutto w wysokości …………………. zł (słownie: ………………………………………………………) wniesionego w formie ubezpieczeniowej gwarancji( ………………………………………………………………………………) (art. 148 ust. 1 ustawy Pzp).

/W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, to w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument zabezpieczenia:

- należytego wykonania umowy w wysokości 8  % ceny ofertowej

    - W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczania kar umownych zgodnie z 7 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy.

    - W trakcie realizacji umowy, wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia, jego odbiorze i po  stwierdzeniu należytego wykonania umowy.

    - W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie staje się własnością  Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania zamówienia i do pokrycia roszczeń.

§ 10

      - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Zgodnie z art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych   przewidziano możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia

w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  Prawo

zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Ewentualne spory wynikłe przy wykonaniu umowy będą rozstrzygane przez Sądy  Powszechne	zgodnie z siedzibą Zamawiającego.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, w tym  trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA :								ZAMAWIAJĄCY:

Znak: : RGK-PN-271/1/2014.

Załącznik Nr 7

Projektowana inwestycja pn. ”Wodociąg-Wólka Gonciarska „-Stacja Uzdatniania Wody położona w Wólce Gonciarskiej na działkach  nr 412,410/2,410/1,407,433 składa się z  istniejącej studni  głębinowej  w której projektuje się wymianę pompy z całym osprzętem ,  budynku stacji wodociągowej(SUW) wraz z instalacjami i przyłączami ,zbiorników wody zapasowej z instalacją napełniania i odwadniania i osprzętem, ogrodzenia ujęcia i stacji   wraz  z kompletem bram i furtek,  zjazdu z drogi publicznej i placu manewrowego dla  ujęcia i budynku stacji, zasilenia energetycznego  ujęcia i budynku stacji wraz oświetleniem zewnętrznym i  ma na celu dostarczenie w przyszłości wody na cele bytowo gospodarcze i p. poż. dla miejscowości :Wólka Gonciarska Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, dla ok. 1117 osób w ilości:Q śr. d.-503,05 m3/d,Q max. d.-591,62 m3/d, Q max. h. -37,23 m3//h

Zakres robót przewidziany do wykonania :

1)Budowa budynku  w części architektoniczno –konstrukcyjnej   0,00 = 164,44 m .n. p. m ., parterowy, murowany z gazobetonu gr.24 cm z ociepleniem styropianem gr.12 cm , o wymiarach 6,0 m x 9,0 m, wysokości 5,89 m przykryty dachem o kącie 35 stopni blachą trapezową, strop gęsto żebrowy, wieńce i nadproża żelbetowe wylewane, pomieszczenia: wiatrołap, toaleta z przedsionkiem,  pomieszczenie technologiczne, chlorownia, pomieszczenie techniczne, fundament żelbetowy pod zbiorniki wody

2).Budowa instalacji sanitarnych technologicznych  oraz własnych  :

a)Zainstalowanie pompy głębinowej w  istniejącej  studnia z kręgów : Q max. 36 m3/h, depresja s=13,7 m, ustabilizowane zwierciadło na -3,82 m p.p.t., głębokość wiercenia – 35 m ,zarurowanie :liczba kolumn -1,średnica pierwszej  kolumny  fi 14 ‘’ do głębokości 20,4 m, korek iłowy o wys.4,0 m, otwór bosy fi 11 ¾ ‘’ w przelocie 20,4 m-37,0 m  nowej  :liczba stopni:3,średnica na wirnika :90 mm, nominalna prędkość obrotowa :2900 obr/min, częstotliwość: 50 Hz  nominalna  moc: 5,5 kW, przepływ :10,8-59,7 m3/h, wysokość podnoszenia :14-40,6 m wraz z głowicą studzienną,  rura tłoczną, wodomierzem z nadajnikiem impulsów DN 80 wraz z przepustnicą odcinająca i zaworem zwrotnym, sadami do pomiaru lustra wody i zabezpieczenia przed suchobiegiem, osprzętem  i kablami elektrycznymi  i sterowniczymi-1 kmpl.

b)Budowa zbiorników retencyjnych  wody pitnej o pojemności 100 m3-2 szt. wykonanych  ze stali węglowej w ociepleniu z wełny mineralnej i pokryte ocynkowaną blachą trapezową, z orurowaniem wewnętrznym do napełniania , odprowadzenia, przelewu i spustu wody  z odprowadzeniem poprzez studzienkę syfonową -1szt  i wylot zaopatrzony w klapę  zwrotną – szt.1 do rowu, armaturę odcinającą, dodatkowo wyposażone w czujniki poziomu(sondy), oraz zasilenia kablowe oraz osprzęt elektryczny  i sterowniczy -1 kmpl.

c) Zainstalowanie kompaktowego  urządzenia do podwyższania ciśnienia (II stopień)według DIN 1988 część 5 i 6, liczba pomp  : 4 sztuk, korpus, wirniki , płaszcz stal nierdzewna 1.4301 / AISI 304,wał : 1.4122 / przepływ urządzenia : 37,23 m3/h, przepływ pompy : 12,41 m3/h, wysokość podnoszenia : 58,00 m, silnik - moc (P2) : 4  kW, znamionowa prędkość obrotowa : 2900  1/min, uzwojenie : 3~400V/50Hz, prąd znamionowy : 10,1 A, stopień ochrony urządzenia : IP 55, orurowanie : stal nierdzewna 1.4571 / AISI 316 L, szafę sterowniczą z okablowaniem, złącza elastyczne i przepustnice na ssaniu i tłoczeniu ,rama nośna stał nierdzewna,wibroizolator,-1 kmpl.

d).Zainstalowanie kompletnej stacja dezynfekcji z zastosowaniem podchlorynu sodu ze zbiornikiem poj.60 l, pompą dozująca, mieszadłem,  armaturą dozującą, przewodami PE, instalacją zasilającą   -1 kmpl.

e).Zainstalowanie szafy AKPi A z okablowaniem  –1 komplet

e). Budowa instalacji wewnętrznych wod-kan, grzewczej el. konwektory , wentylacji i przyłączy wod-kan. wraz ze zbiornikami żelbetowymi poj. do 10 m3-szt 2  na ścieki z chlorowni i stacji wodociągowej.

3)Budowa instalacji elektrycznych  wewnętrznych  ,sterowniczych , odgromowych , oświetleniowych

a)Budowa układu pomiarowego Zl-1a(ZZP63) w zestawie skrzynkowo zabezpieczeniowo-pomiarowym na słupie zlokalizowanym na działce Inwestora ,budowa linii  zalicznikowej WLZ  YAKY 4 x 35, l=25 m do przyłącznika PŁR-250 na ścianie zewnętrznej budynku stacji wodociągowej i do tablicy TG typu RWN(4x18),instalacje wewnętrzne elektryczne i sterownicze,

b)Budowa instalacji odgromowej systemowej –l=24 m, wraz z osprzętem,

c)Budowa oświetlenia systemowego terenu l=297 mb, słupy stalowe ocynkowane wysokości 3,5 m wraz  z fundamentem B-80, złączem słupowym, oprawami, lampami –szt.10

4) Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 3548W Iłża – Wólka Gonciarska na teren działki nr 410/2 –33m 2 wraz z utwardzeniem placu przy ujęciu wody i stacji wodociągowej, kształtowania skarpy, utwardzenie komunikacji przy zbiornikach i przy studni wykonanie schodów wraz z barierką -930 m2,budowa chodnika wraz ze schodami przy budynku -57 m2 z kostki betonowej, budowa ogrodzenia systemowego z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej na słupkach  w rozstawie co 2,5 m wysokości 1,5 m – 321 mb wraz z bramami 3,4 m  i furtkami –szt. 2

            - Projekt budowlany stacji uzdatniania wody w m. Wólka Gonciarska

            - Przedmiary robót:

- branża budowlana

- branża sanitarna

- branża elektryczna –instal.elektr.

- branża elektr. – inst. odgromowa.

- branża elektr. –oświetlenie zewnętrzne

- branża drogowa  , drogi , chodniki ,place

Dostępne na stronie internetowej zamawiającego  jako załączniki do SIWZ.