Kazanów, dnia 23.10.2012r. Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Kazanowie Kazanów: Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Kazanowie Numer ogłoszenia: 413318-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kazanów , Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, woj. mazowieckie, tel. 48 6766033, faks 48 6766055. Adres strony internetowej zamawiającego: www.kazanow.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Kazanowie dla celów ratownictwa drogowego, medycznego i powodziowego. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wymagania formalne: 1.1.Pojazd musi spełniać wymagania narzucone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym /Dz. U z 2005, nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami/. 1.2.Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej /Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2615/. 1.3.Wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania /Dz. U. z 2007 nr 143, poz. 1002/. 1.4.Samochód musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym /Dz. U z 2005, nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami/. 1.5.Posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej - dane do oznakowania przekażą odbiorcy w trakcie realizacji zamówienia. 1.6.Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. 1.7.Urządzenia elektroniczne muszą spełniać wymagania normy PN-S-76020 /Pojazdy drogowe. Urządzenia elektroniczne pojazdów samochodowych. Ogólne wymagania i metody badań/ lub równoważnych norm europejskich. 1.8.Instalacja elektryczna pojazdu musi spełniać wymagania normy PN-S-76021 /Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych. Wymagania i metody badań/ lub równoważnych norm europejskich. 1.9.Urządzenia świetlne błyskowe oraz sygnały dźwiękowe powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia /Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 32 poz. 262 ze zm/. 1.10.Stawka podatku VAT 8% zgodnie z zał. nr 3 poz. 129-131, ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. 2.Wymagania techniczne: WYSZCZEGÓLNIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYGH Lp.Parametry techniczne /minimalne wymagania/ 1.Rok produkcji 2012. 2.Rodzaj pojazdu: samochód specjalny na bazie fabrycznego pojazdu z homologacją osobową 9 miejscową 3.Rodzaj nadwozia : BUS, przeszklony w całości 4.Drzwi tylne : drzwi dwuskrzydłowe rozwieralne, przeszklone 5.Drzwi boczne : prawe przesuwne 6.Opony letnie min. klasy średniej na felgach stalowych min.15c- 4 sztuki 7.Opony zimowe: min. klasy średniej 4 sztuki w rozm. jw. z felgami stalowymi 8.Położenie silnika : z przodu 9.Napęd: na oś przednią 10.Typ silnika : wysokoprężny, turbodoładowany, spełniający wymogi normy min. EURO-5 11.Pojemność : max. 2300 cm3 12.Moc : min. 85kW/114KM 13.Max. moment obrotowy: od 300 Nm 14.Średnie zużycie paliwa - /wg danych katalogowych/: Nie większe niż 8,0l/100km 15.Skrzynia biegów: manualna 6 biegowa+ bieg wsteczny 16.Niezależne zawieszenie kół przednich i tylnych 17.DMC: do 3500 kg 18.Długość : min. 5100 mm 19.Rozstaw osi: od 3300 mm 20.Szerokość zew. z lusterkami do 2400 mm 21.Wysokość całkowita pojazdu bez obciążeń do 2000 mm 22.Dopuszczalna ładowność: min. 900 kg 23.Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od -25oC do +50oC. Wyposażenie: 24.Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 25.System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych 26.Tempomat 27.Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu z ABS 28.Klimatyzacja z regulacją ręczną w kabinie kierowcy, dodatkowo klimatyzacja przedziału pasażerskiego z osobną regulacją 29.Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej 30.Wspomaganie układu kierowniczego 31.Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą 9 32.Fotel kierowcy z regulacją wysokości 33.Podłokietnik przy siedzeniu kierowcy 34.Siedzenia w układzie: - kierowca + podwójne siedzenie - II rząd kanapa trzymiejscowa - III rząd: kanapa trzymiejscowa ze składanym oparciem 35.Oparcie miejsca od strony drzwi prawych przesuwnych w II rzędzie za kabiną kierowcy składane i odchylane w sposób ułatwiający wsiadanie i wysiadanie do III rzędu siedzeń za kabiną kierowcy 36.Szybki /błyskawiczny/ demontaż III rzędu siedzeń 37.Szyby sterowane elektrycznie w kabinie kierowcy 38.Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie 39.Przednie światła przeciwmgielne 40.Tapicerka welurowa lub materiałowa 41.Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, trójpunktowe dla wszystkich miejsc siedzących 42.Zdalnie sterowany centralny zamek 43.Zabezpieczenie antykradzieżowe /immobiliser/ , autoalarm 44.Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem 45.Światła do jazdy dziennej, włączane automatycznie 46.Trzecie światło stop 47.Pełnowymiarowe koło zapasowe 48.Lakier w kolorze srebrnym. 49.Radio z odtwarzaczem CD + min 2 głośniki 50.Zamontowany hak holowniczy-odpinany Wyposażenie specjalne i elementy uprzywilejowania w ruchu: 51.Zamontowany w kabinie radiotelefon Motorola GM 360 /lub równorzędny/ wraz z instalacją antenową w zakresie 136-174 MHz o mocy do 25W, min. 225 kanałów 52.W pasie przednim zamontowane dwie lampy typu LED niebieskie wraz z instalacją i oddzielnym włącznikiem umiejscowionym w zasięgu kierowcy 53.Oznakowanie dla pojazdu uprzywilejowanego /belka świetlna zespolona typu LED z napisem /STRAŻ/, z sygnalizacją dźwiękową z wbudowanym głośnikiem o mocy min. 100W/, w tylnej części pojazdu, na lewej krawędzi dachu umieszczona pojedyncza lampa typu LED 54.Generator sygnału akustycznego ze wzmacniaczem mowy sterowany manipulatorem w mikrofonie na elastycznym przewodzie 55.Ściany boczne: - tapicerowane w części osobowej 56. Badania techniczne OSKP , oświadczenie wykonawcy KRS, REGON, PKD po zabudowie samochód jest pojazdem specjalnym pożarniczym. 57.Podłoga pokryta wykładziną anty poślizgową w części osobowej. Warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia /zgodne z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r./: 58.Pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej z folii odblaskowej, po obu stronach pojazdu napisy /STRAŻ/, numery operacyjne/powyższe wykona Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia/ 59.Samochód musi posiadać ubezpieczenie AC, OC i NW na pierwszy rok eksploatacji Gwarancja: 60.Mechaniczna minimum 24 miesiące 61.NA PERFORACJĘ NADWOZIA MINIMUM 96 MIESIĘCY 62.Na lakier minimum 24 miesięcy Zamawiający wymaga parametrów nie niższych niż określone w tabeli. 3.Wykonawca przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu pojazd wraz z wymaganą dokumentacją , w tym instrukcję obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancji i świadectwo homologacji. 4.Samochód musi być fabrycznie nowy, nieużywany. 5.Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą /Prawo o ruchu drogowym/. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji, które wraz z opisem technicznym potwierdzającym podane parametry, należy załączyć do oferty. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia podstawowego. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres : do 10.12.2012r.. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszej SIWZ III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszej SIWZ III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszej SIWZ III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszej SIWZ III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszej SIWZ III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: Koncesje, zezwolenia lub licencje III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego wykonawcy powołujący się przy wykazywaniu się spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów , które będą brały w nich udział w realizacji części zamówienia , przedkłada także dokumenty tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy określonym w pkt III4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający, przewiduje możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: a. zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową , zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami , które nie były możliwe do przewidzenie w chwili zawarcia umowy. b. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna ,ekonomiczna lub techniczna , za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności , skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia c. Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). d. Wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 2.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kazanow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Kazanowie Plac Partyzantów 28 26-713 Kazanów pokój nr 9. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2012 godzina 10.00, miejsce: Urząd Gminy w Kazanowie, Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, pokój nr 9.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Wójt Gminy Marian Karolik