INFORMACJA DOT. BEZPIECZŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Modernizacja boiska sportowego w Kazanowie Dz. nr ewid. 39/1, 38, 37

INWESTOR:             Urząd Gminy w Kazanowie

ul. Plac Partyzantów 28

26 – 713  Kazanów

OPRACOWAŁ:         Stanisław Wawrzak

upr. bud. nr Wa-167/02

MAZ/BO/5697/01

STYCZEŃ 2008R.

ZAKRES ROBÓT:

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie podbudowy  z tłucznia kamiennego,

- ustawienie obrzeży betonowych,

- wykonanie bieżni z mączki ceglanej,

6  .wykonanie robót wykończeniowych,

Powyższy zakres robót odnosi się do „ Projektu modernizacji boiska sportowego w Kazanowie”.

OBIEKTY BUDOWLANE, ELEMENTY PODLEGAJĄCE ADAPTACJI LUB ROZBIÓRCE :

Na terenie przeznaczonym pod modernizację boiska sportowego w Kazanowie nie występują obiekty budowlane podlegające rozbiórce lub przebudowie

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT:

- -Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie  niebezpiecznych

- - Oznakowanie robót

- - Zagospodarowanie terenu budowy

- - Roboty przygotowawcze i pomiarowe

- - Roboty ziemne

- - Podbudowy

- - Elementy dróg i ulic

- - Nawierzchnie boisk i bieżni

- - Roboty wykończeniowe

- Porządkowanie terenu budowy

- Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie

niebezpiecznych

- - szkolenie pracowników w zakresie BHP,

- - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia szczególnego,

- -zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

- w tym celu osoby,

- - zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwia roboczego,

- Oznakowanie robót

Przed przystąpieniem do robót należy wcześniej zabezpieczyć i oznakować teren budowy.

- Zagospodarowanie terenu budowy

Przy realizacji inwestycji należy zwrócić uwagę na prawidłowe zagospodarowanie terenu budowy.

Mając na uwadze, iż roboty prowadzone będą w terenie częściowo zabudowanym,

natężenie ruchu kołowego będzie znikome, jednak z uwagi na to, iż roboty odbywać się będą w pobliżu placówki szkolnej należy zachować szczególna uwagę w trakcie prowadzenia robót. Dlatego też wszystkie niezbędne materiały z przeznaczeniem do budowy należy składować w miejscu bezpiecznym wcześniej przygotowanym, w którym ich przechowywanie nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo  użytkowników ciągu pieszo-jezdnego, nie kolidować będzie przy wykonywaniu robót, nie utrudniało będzie ruchu podczas wykonywania prac i nie zagrażało bezpieczeństwu pracowników oraz składowanego asortymentu na uszkodzenia np. przez maszyny budowlane.

Organizując roboty na wolnej przestrzeni (w terenie) pracownikom zatrudnionym  zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia, oraz do celów higieniczno – sanitarnych, gospodarczych i przeciw pożarowych.

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 0C lub powyżej 20 0C.

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie lub z produktów otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

- Roboty przygotowawcze i pomiarowe

Przystępując do wykonania robót przygotowawczych, między innymi wykonywanie wszelakich prac pomiarowych. Osoby wykonujące to zadanie powinny być ubrane w odzież “ochronną” ostrzegawczą barwy żółtej lub pomarańczowej ułatwiającą spostrzeganie przez innych uczestników ruchu.

4. Roboty ziemne

Możliwe zagrożenia przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

zaporami drogowymi; brak przekrycia wykopu – w wypadkach uzasadnionych)

- zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian

wykopu przed obsunięciem się, obsunięcie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem

pochodzącym z wykopu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót  na

terenie budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia

strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak:

- elektroenergetyczne

- gazowe

- telekomunikacyjne

- ciepłownicze

- wodociągowe i kanalizacyjne

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy w bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci oraz sposobu wykonania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

Podczas wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić zastawy zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportu obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

5.Podbudowy

Przy wykonywaniu podbudowy pod ciągiem pieszo-jezdnym nie występują warunki szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Jednak przy mechanicznym zagęszczaniu podbudowy np. walcami drogowymi, zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi należy użytkować je zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją oraz zaleceniami producenta owego sprzętu.

6.Elementy ulic i chodników

Zagrożeniami dla zdrowia mogą być okaleczenia i rany cięte spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem narzędzi do obróbki i przycinania obrzeży lub krawężników.

Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na ochronę oczu (stosować okulary ochronne zapobiegające uszkodzeniu wzroku przez odpryski lub opiłki), słuchu (stosować nauszniki chroniące przed zbyt głośnym hałasem), dłonie poprzez stosowanie rękawic roboczych ochronnych, kolana poprzez nakładanie nakolanników.

7. Nawierzchnie boisk i bieżni

Przy wykonywaniu nawierzchni w ramach modernizacji boiska sportowego w Kazanowie nie występują warunki szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia.

8. Roboty pozostałe i wykończeniowe

Do robót pozostałych zalicza się plantowanie i wyrównanie terenu.

Nie występują warunki szczególnie niebezpieczne mogące zagrozić życiu lub zdrowiu.

9. Zakończenie robót – porządkowanie terenu budowy

Zakończenie robót wiąże się z odbiorem technicznym i przekazanie placu budowy Inwestorowi.

W tym celu, po zakończeniu  robót wykonawca zobowiązany jest doprowadzić użytkowany roboczo teren do porządku, mianowicie:

- usunąć tymczasowe oznakowanie w celu przywrócenia stałej organizacji ruchu,

- wszystkie maszyny budowlane  i urządzenia techniczne bezpiecznie przetransportować do bazy,

- usunąć pozostałości materiałów, gruzu i ziemi,

- usunąć inne pozostałości i zanieczyszczenia.

sporządził:  ......................................