|  | ZAKŁAD PROJEKTOWO – USŁUGOWY „ Z N A K ” S.C. |
| --- | --- |
| 26 – 700 Zwoleń; ul. Żeromskiego 5; tel./fax (048) 676-24-60; 0 601-28-87-90 |
| http:/www.znak.ppp.pl e-mail: znak.@ppp.pl |

EGZ. 4

PROJEKT TECHNICZNY Modernizacja boiska sportowego w Kazanowie

INWESTOR:             Urząd Gminy Kazanów

Plac Partyzantów 28

26 – 713 Kazanów

ADRES

INWESTYCJI:           dz. nr ewid. 39/1, 38, 37

26-713 Kazanów

PROJEKTOWAŁ:        Stanisław Wawrzak

upr. bud. Nr Wa-167/02

MAZ/BO/5697/1

STYCZEŃ  2008 r.

ZAWARTOŚĆ    OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ  OPISOWA

- Oświadczenie projektanta

- Opis techniczny

- Informacja  BiOZ

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Orientacja – skala 1: 10 000

- Rys. nr 1 -Plan sytuacyjny – skala 1:1000

- Rys. nr 2 – Przekrój konstrukcyjny bieżni – skala 1:20

- Rys. nr 3 – Przekrój konstrukcyjny: a) płyta boiska do piłki nożnej; b) boisko wielofunkcyjne; c) boisko do siatkówki – skala 1:20

III. PRZEDMIARY, KOSZTORYSY

- Tabela elementów scalonych

- Przedmiar robót

- Kosztorys inwestorski

#### IV.SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

#### V. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

### O P I S     T E C H N I C Z N Y

Modernizacja boiska sportowego w Kazanowie

INWESTOR:

GMINA KAZANÓW

27 – 713 Kazanów

Plac Partyzantów 28

I. DANE OGÓLNE

- 1. Podstawa opracowania

# Zlecenie Urzędu Gminy Kazanów, Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów

# Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych – skala 1:1000

- wizja i pomiary w terenie

1.2. Lokalizacja

Planowana Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 39/1, 38, 37 w miejscowości Kazanów na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum będących pod działaniem Gminy Kazanów.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt modernizacji boiska sportowego w Kazanowie.

Projekt obejmuje wykonanie nowej płyty trawiastej istniejącego boiska piłkarskiego,

wykonanie boiska do siatkówki i boiska wielofunkcyjnego również o nawierzchni

trawiastej wraz z wyposażeniem.

II. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE

2.1. Stan istniejący

Istniejące boisko piłkarskie trawiaste w stanie istniejącym jest w złym stanie, płyta boiska jest nierówna, posiada liczne zaniżenia niwelety  oraz posiada braki w nawierzchni trawiastej – murawa jest wyjałowiona.

Teren wokół boiska  posiada ogrodzenie z siatki, które jest w złym stanie technicznym.

2.2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

W ramach robót przygotowawczych należy wykonać:

- roboty pomiarowe

- usunięcie ewentualnych nieczystości z terenów objętych opracowaniem

- zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (humusu z darniną) na istniejącej płycie

boiska i terenach wyznaczonych na urządzenie boiska do siatkówki i boiska

wielofunkcyjnego.

2.3. Stan projektowany

- Modernizacja boiska piłkarskiego trawiastego

- Urządzenie boiska do siatkówki trawiastego

- Urządzenie boiska wielofunkcyjnego trawiastego

- Wyposażenie boiska piłkarskiego

  - Modernizacja boiska piłkarskiego trawiastego

Projektuje się wykonanie  nowej płyty boiska sportowego piłkarskiego o nawierzchni i trawiastej poszerzonej do wymiarów 65 x 100 m poprzez zdjęcie wierzchniej warstwy humusu z odwiezieniem gruntu z urobku i wbudowaniem w nasypy i skarpy, spulchnienie przy użyciu glebogryzarek, nawiezienie mieszanki czarnoziemu na średnią gr. 20 cm i zagęszczeniem walcami statycznymi. Planuje się obsianie płyty boiska sportowego mieszankami nasion traw przeznaczonych na boiska i stadiony sportowe.

Na boisku zaprojektowano zamontowanie dwóch bramek do piłki nożnej (rurki stalowe            o  śr. min. 100 mm) na stałe wraz z siatkami, oraz montaż wiat stadionowych                            (2 szt.  z 8 miejscami do siedzenia – dla zawodników).

  - Urządzenie boiska do siatkówki

Planuje się wykonanie boiska do siatkówki o nawierzchni trawiastej o wym. 17 x 23m.

Projektuje się nawiezienie mieszanki czarnoziemu na średnią gr. 20 cm i zagęszczeniem walcami statycznymi oraz obsianie mieszankami nasion traw przeznaczonych na boiska i stadiony sportowe.

  - Urządzenie boiska wielofunkcyjnego

Planuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej o wym. 12 x 27m.

Projektuje się nawiezienie mieszanki czarnoziemu na średnią gr. 20 cm i zagęszczeniem walcami statycznymi oraz obsianie mieszankami nasion traw przeznaczonych na boiska i stadiony sportowe.

2.4. Odwodnienie

Odwodnienie boiska sportowego piłkarskiego, boiska do siatkówki i wielofunkcyjnego oraz bieżni odbywać się będzie poprzez spodki podłużne i poprzeczne.

2.5. Uwagi końcowe

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) wykonania i odbioru robót.

…………………………………….

sporządził

Zwoleń dn.  ……………………………….