SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Budowa  bieżni i boisk  rekreacyjnych do nauki  gry w piłkę koszykową ,  siatkową  i ręczną  wraz z wykonaniem trybun  ziemnych z montażem  siedzeń  i wykonaniem ogrodzenia z siatki powlekanej  i wykonaniem  ogrodzenia / piłkochwytów/

ADRES:    ul. Kościelna 50

26-713 Kazanów

INWESTOR:    Urząd Gminy  Kazanów

# Kazanów  grudzień  2008

## KODY CPV:

45100000-8 – Prace dotyczące przygotowania placu budowy

45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212221-1 – Roboty budowlane w zakresie boisk sportowych

36410000-8 – Sprzęt sportowy do uprawiania sportów

## WYMAGANIA OGÓLNE

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST 00.00.00 – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach Realizacja terenowych urządzeń sportowych tj. wielofunkcyjnego boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej, , bieżni 4-torowej -110m , budowę trybunych  na 300 miejsc miejsc siedzących oraz wykonanie ogrodzenia  boiska i budowę piłkochwytów w m Kazanów

Zakres prac:

    - Wielofunkcyjne boiska

Wielofunkcyjne boiska do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej o wymiarach płyty

17.0 x 24 m i 13 x 26 m o nawierzchni  trawiastej.

Zakres wykonywanych prac:

Pomiary geodezyjne

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonanie nawierzchni trawiastej o zagęszczeniu nawierzchni powyżej 1.05

Oprzyrządowanie boisk

Kosze, bramki, siatki, słupki są elementami standardowymi rozprowadzanymi przez firmy        dostarczające oprzyrządowanie sportowe i nie będą zamontowane na stałe do podłoża.

- Konstrukcja do koszykówki o profilu stalowym 100x100x3 cynkowany ogniowo o wysięgu 160 cm montowany w tulei  montażowej ,tablica  laminowana z żywic  epoksydowych ,obręcz cynkowana standardowa .

- Słupki uniwersalne(siatkówka,  ) aluminiowe, wolnostojące, profil owalny z zewnętrznym naciągiem śrubowym , siatka

- Stojak sędziowski do siatkówki stalowy cynkowany.

- Bramka do piłki ręcznej zewnętrzna , wolnostojąca, metalowa , wymiary : 3,00 x2,00 m, profil kwadratowy 80x80 mm , siatki o grubości splotu 2,5 mm głębokości 1

    - Bieżnia 4-torowa – 110 m

Bieżnia 4-torowa o wymiarach  długość 110 m  i szerokości  5,0m. szerokość jednego toru w osi 1,25cm.  Bieżnia o nawierzchni z mączki ceglanej gr.  5 cm typu  klepiskowego  na podbudowie  z kruszywa kamiennego łamanego  gr. 15 cm  Całość  wykonana w obrzeżach  betonowych o wymiarach  6 x 20 cm.

Zakres wykonywanych prac:

Pomiary geodezyjne

Zabezpieczenie placu budowy

Roboty ziemne: korytowanie , zagęszczenie dna wykopu

Wykonanie ustawienia  obrzeży

Wykonanie podbudowy i jej zagęszczenie

Ułożenie nawierzchni

Warstwę wierzchnią należy wykonać z mączki ceglanej o następującym składzie: glina ceglana zmielona, mączka ceglana, na dwuwarstwowej podbudowie z  postaci piasku gr. 10 cm oraz warstwy  kamienia łamanego  grubości 15 cm .Nawierzchnie bieżni wykonać w obramowaniu z prefabrykowanych obrzeży betonowych 100x 20 x 6 cm ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.

    - Trybuna na 300 miejsc siedzących

Trybuna na 300 miejsc składa się z trzech rzędów   siedzisk  plastikowych przymocowanych do konstrukcji stalowej  z profilu zamkniętego  zabezpieczonych cynkowo.  Elementy stalowe  zabetonować  w nasypie  ziemnym na stałe .

    - Ogrodzenie

Ogrodzenie  z siatki stalowej  powlekanej  na słupkach stalowych cynkowanych ogniowo   wysokość ogrodzenia 1,5 m . w długości ogrodzenia należy wykonać bramę wjazdową szerokości  3,0m  długość powyższego ogrodzenia wynosi  400mb natomiast za bramkami należy wykonać ogrodzenie  o wysokości  6,0 m  i długości  50 + 30 mb

1.1 5    Wiata  stadionowa .

Wiata stadionowa  o 6 miejscach siedzących typu  półotwartego wykonano z  konstrukcji stalowej   i pokryciu  przezroczystym .

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz umowy

i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robót, ST  i poleceniami Zamawiającego

  - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i ST.

Wraz z placem budowy  Zamawiający przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt.

Teren budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć zgodnie z warunkami bhp.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach zewnętrznych wskazanych przez  Zamawiającego.

2.  Dokumentacja

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choć w jednym  z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentami przetargowymi i ST.

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość robót a w szczególności nawierzchni terenowych urządzeń sportowych, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.1  Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów , związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych .

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

2.2  Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy oraz kierowników robót posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiązków Kierownika Budowy należy przyjąć wg ustawy "Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisów powiązanych.

Należy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych.

3.   Zabezpieczenie terenu budowy

- 1.Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia i oznakowania placu budowy ,

- zachowanie stref  bezpieczeństwa podczas pracy maszyn budowlanych ,

- Wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

- 2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca  przeprowadza  instruktaż BHP

- oparty na Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

- bezpieczeństwa i higieny BHP przy wykonaniu robót budowlanych.

- 3. Wykonawca zapewnieni dogodny dojazd na plac budowy

4. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych i magazynowych. Wykonawca jest zobowiązany do organizacji placu i zaplecza budowy na własny koszt.

5. Zamawiający wskaże punkty poboru wody i energii elektrycznej. Pobór mediów dla celów realizacji robót jest odpłatny.

6. Prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

7. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. o wysokości  min 500 000,0 zł

8. Zamawiający wymaga bieżącego usuwania na wysypisko gruzu, ziemi  i odpadów z terenu budowy.

9. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i usunięcia negatywnych skutków realizacji zadania w obrębie wszystkich terenów objętych  skutkami inwestycji.

10. Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia wykonawcy.

11. Dokumenty potwierdzające parametry i właściwości materiałów oraz decyzje o ich dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wykonawca musi przedłożyć inwestorowi przed ich zakupem.

4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora

w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania inwestycji  Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy we właściwym porządku,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy .

6.   Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy

7.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod upoważnionym nadzorem, zachowując przepisy bhp dla robót budowlano – montażowych, a w szczególności stosować się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz.401).

8.    Materiały

8.1  Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przed zastosowaniem materiałów przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródeł wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.

Zatwierdzenie  materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

- Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz bezpieczeństwo osób trzecich. Sprzęt używany do robót powinien  być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt ma być zgodny z normami ochrony środowiska , bhp i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentami prowadzonych robót, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie i w ST a także w normach i wytycznych.

10.1 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

10.1.1	Szczegółowy harmonogram robót i finansowania

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

10.1.2   Program zapewnienia jakości.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu zapewni:

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów  przed utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót zgodnie technologią oraz instrukcja producenta

10.1.3	Książka obmiaru robót

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

9.1.4	Inne istotne dokumenty budowy

- Dokumenty wchodzące w skład umowy;

- Zgłoszenie o rozpoczęciu robót

- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Dziennik budowy

- Dokumentacja techniczna

- Sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;

- Protokoły odbioru robót,

- Opinie ekspertów i konsultantów,

- Korespondencja dotycząca budowy.

10.1.5   Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu  upoważnionym  przedstawicielom zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

11.Odbiór robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

  - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiorowi częściowemu,

  - odbiorowi wstępnemu,

  - odbiorowi końcowemu

11.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w danym procesie realizacji ulegają zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie z jednoczesnym   powiadomieniem telefonicznym Przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia  powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

11.2  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.

11.3 Odbiór wstępny robót

Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie z jednoczesnym powiadomieniem telefonicznym o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego

Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru wstępnego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja przetargową i ST.

11.4  Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór końcowy będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 10.3 „ Odbiór wstępny robót”

12. Postanowienia końcowe

Przy realizacji zadania należy bezwzględnie przestrzegać przepisów zawartych w:

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych o (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa

i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz 401)

Z A T W I E R D Z A M

………………………………………