Załącznik nr 1

## FORMULARZ OFERTY

Nazwa i siedziba oferenta:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

### Zamawiający:  Gmina  Kazanów

### reprezentowana przez Wójta Gminy – Panią Teresę Pancerz-Pyrka

ul. Plac Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów  tel. (048) 6766033

I. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Przebudowę drogi gminnej o nr ew. 432 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś , Zakrzówek Kolonia zamieszczonego przez Gminę Kazanów na portalu internetowym UZP, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kazanowie i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w  Kazanowie,

oferujemy wykonanie prac wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedmiarach robót za łączną cenę:

netto: ...........................

(słownie: ..............................................................................................................

...............................................................................................................................),

VAT  …...% w wysokości:  .............................................

Brutto  .............................................( słownie: ......................................................

...............................................................................................................................),

- Udzielamy gwarancji:

- na wykonane roboty ( materiały i robociznę) –  na okres ............... m-cy

- W/w roboty wykonamy w terminie do 31.07.2016 r.

II. Załącznikami do naszej oferty są:

- .................................................................................................................................

- .................................................................................................................................

- .................................................................................................................................

- .................................................................................................................................

- .................................................................................................................................

- .................................................................................................................................

- .................................................................................................................................

Podpis oferenta

/  upoważniony przedstawiciel oferenta /

..............................................................

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22  i oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia  w trybie art. 24

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

„Prawo zamówień publicznych”

(Dz. U. z 2015 , poz. 2164t)

Nazwa i siedziba oferenta :

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I. Oświadczam, że :

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia

- dysponuję potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

II. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „ Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.)

Podpis oferenta:

/ upoważniony przedstawiciel oferenta /

......................................................

Załącznik nr 3

| Kosztorys ofertowy |
| --- |
| Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432, 609 w miejscowości Zakrzówek Wieś , Zakrzówek Kolonia |
| Lp. | Pozycja KNNR/KNR | Opis kosztorysowy, nazwa nakładu, jednostka miary, norma i ilość | Jednostka | Ilość | koszt jednostk. | Wartość robót(zł) |
| I | Roboty przygotowawcze | CPV 45100000-8 |
| 2 | KSNR 1 0104-0300 KSNR 6 0103-0300 | Odtworzenie punktów głównych trasy - prace pomiarowe Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do głębokości 5 cm pod konstrukcję nawierzchni jezdni | km m2 | 0,500 2 563,13 |  |  |
| II | Podbudowy | CPV 45233000-9 |
| 3. | KNR 2-31 0107-0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym – śr. grubość warstw po zagęszczeniu 14 cm | m2 | 2 563,13 |  |  |
| 4 | KSNR 6 1005-107 | Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1 – 0,3 kg/m2 | m2 | 2 563,13 |  |  |
| III | Nawierzchnie | CPV 45233000-9 |
| 5 | KSNR 6 0308-0100 | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową grysową AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,075 Mg/m2 – średnio o grubości 3 cm | Mg | 158,485 |  |  |
| 6. | KNR 2-1 0310-0500 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych AC 11S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 4 cm | m2 | 2 063 ,13 |  |  |
| IV | Roboty wykończeniowe | CPV 45233000-9 |
| 7 | KNR 2-31 0204-0300 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m , grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 500,00 |  |  |
| 8. | KNNR 6 0702-0100 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 3 |  |  |
| 9. | KNNR 6 0702-0100 | Znaki drogowe (znak średnie grupy A) | szt. | 3 |  |  |
|  |  |  | Razem |  |
|  |  |  | 23% VAT |  |
|  |  |  |  | Razem wartość brutto: |  |

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ  NR EW. 432, 609 W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZÓWEK WIEŚ , ZAKRZÓWEK  KOLONIA

Lokalizacja i stan istniejący

Projektowany do modernizacji odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia . Projektowaną modernizację przewidziano w istniejącym pasie drogi gminnej biegnącej przez teren miejscowości Zakrzówek Wieś , Zakrzówek Kolonia , brak uregulowanego pasa drogowego uniemożliwia zwiększyć parametry (szerokość drogi, poboczy i załamań niwelety) istniejącej drogi. Na odcinku projektowanym do remontu droga gminna posiada wykonaną nawierzchnię  żużlową, z kruszywa oraz gruntową o szerokości 3 – 4 m.

Pobocza są w wielu miejscach zaniżone i nierówne.

Stan projektowany.

Zaprojektowano modernizację nawierzchni z wykorzystaniem istniejącej podbudowy polegającą na wykonaniu:

a) Roboty przygotowawcze:

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe

b) Podbudowy:

wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm  z zagęszczeniem mechanicznym – śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 14 cm

wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy  wyrównawczej bitumem w ilości 0,1 – 0,3 kg/m2

c/ Nawierzchnia

wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysową AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,075 MG/m2 – średnio o grubości 3 cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych AC 11S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 4 cm

d/ Roboty wykończeniowe

wykonanie poboczy z kruszywa  łamanego na szerokości 0,50 m , grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm  - 3 szt.

Znaki drogowe (znaki średnie grupy A – 3 szt.

Po wykonaniu nawierzchni krawędzie oraz wszystkie złącza należy oblać asfaltem na gorąco. Odwodnienie drogi odbywać będzie się poprzez spadki podłużne  i poprzeczne na pobocza, a następnie  na przylegający teren i do naturalnych cieków wodnych.

Załącznik nr 4

## UMOWA  Nr  …../2016 (projekt)

Zawarta w dniu  ............................... w Kazanowie pomiędzy:

Gminą Kazanów, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28,     26-713 Kazanów reprezentowaną przez:

Panią Teresę Pancerz- Pyrkę  - Wójta Gminy zwanym dalej „Zamawiającym”, a:

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

- ...........................................................................

- ...........................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

- Zamawiający : Gmina  Kazanów jako inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do wykonania zgodnie z ofertą przetargową następujących robót:

### „Przebudowa drogi gminnej  o nr ew. 432, 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś , Zakrzówek Kolonia”

- Roboty wymienione w pkt. 1 wykonane zostaną zgodnie z dokumentami kontraktowymi, które Wykonawca odebrał  z Urzędu Gminy w  Kazanowie i które są integralną częścią niniejszej umowy, są to:

- Oferta Wykonawcy,

- Przedmiar robót,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Kosztorys ofertowy,

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres: od  ................ do 31.07.2016 r.

§ 3

Nadzór nad realizacją robot określonych w pkt. 1 sprawować będą :

- .............................. – Inspektor Nadzoru

- Krzysztof Kazimierski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy cenę ofertową netto: .......................zł

(słownie: .................................................................................................................. złotych)

brutto: .......................zł

(słownie: .................................................................................................................. złotych

§ 5

- Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur częściowych.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru robót.

- Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 01.07.2016r.

§ 6

Należności za wystawione faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury i protokołu odbioru, ze środków własnych z rachunku B.S. Iłża F/ Kazanów               nr  24 9129 0001 00200240 0448 0008 do kwoty przewidzianej w budżecie gminy.

§ 7

1. Okres gwarancyjny na wykonanie roboty będzie wynosić ….. miesięcy od daty ostatecznego odbioru robót

2.Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości robót , tj. w wysokości ...................................................

3.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu podpisania umowy w formie zgodnej z ustawą Prawo Zamówień Publicznych . Zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu ich wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

- Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

- 70 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota ...........................zł,- gwarantująca zgodnie z umową wykonanie zamówienia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego bez usterek,

- 30 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota .............................zł,- gwarantująca roszczenie Zamawiającego z tytułu gwarancji zwolniona będzie w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenia w wysokości niezbędnej wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji na wykonane roboty.

§ 8

Ustala się naliczenie następujących kar umownych dla Wykonawcy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy:

- Za przekroczenie terminu wykonania  przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto  określonego w  § 4 ust. 1 umowy licząc za każdy dzień opóźnienia.

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto  określonego w  § 4 ust. 1 umowy licząc za każdy dzień opóźnienia od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- Za roboty lub elementy robót posiadających wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia, a Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 20 % wynagrodzenia za dany element roboty posiadającego wadę, natomiast zobowiązany jest do usunięcia tych wad na swój koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Wady w wykonanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego robót lub w okresie rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy (np.: opóźnienia w realizacji robót, realizacja robót odbiegająca od warunków ustalonych w umowie i dokumentacji projektowej) stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy.

§ 9

Zakres przedmiotu umowy przewidziany do wykonania przez Podwykonawców zostanie wpisany zgodnie z danymi podanymi w ofercie Wykonawcy niniejszy punkt zostanie skreślony z umowy, gdy Wykonawca nie będzie przewidywał w ofercie, zlecenia części zamówienia podwykonawcom

- Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie części zamówienia.

- Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec

- Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, jak też zmian do tych umów, wymagana jest każdorazowo pisemna zgoda Zamawiającego.

- Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza zastrzeżenia w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

- termin  zapłaty  wynagrodzenia podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

- Niezgłoszenie   pisemnych   zastrzeżeń   do   przedłożonego   projektu   umowy   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W  przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę  realizacji   robót  Podwykonawcy, Wykonawca   jest   zobowiązany   do   dokonania   we   własnym   zakresie   zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowód potwierdzenia    zapłaty wynagrodzenia objętego fakturą oraz oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy    potwierdzające    dokonanie    zapłaty    całości    należnego    mu wymagalnego wynagrodzenia.

- Zamawiający    dokona     bezpośredniej     zapłaty    wymagalnego     wynagrodzenia przysługującego   podwykonawcy   lub   dalszemu   podwykonawcy,   który   zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po   zaakceptowaniu   przez   zamawiającego   umowy   o   podwykonawstwo,   której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia  zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez  odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed   dokonaniem   bezpośredniej   zapłaty   Zamawiający   umożliwi   wykonawcy zgłoszenie    pisemnych    uwag    dotyczących    zasadności    bezpośredniej    zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie   dokonać   bezpośredniej   zapłaty   wynagrodzenia   podwykonawcy   lub dalszemu podwykonawcy,  jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy    lub    dalszego   podwykonawcy   w    przypadku    istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W   przypadku   dokonania   bezpośredniej   zapłaty   podwykonawcy   lub   dalszemu podwykonawcy,   Zamawiający   potrąci   kwotę   wypłaconego   wynagrodzenia   z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 10

Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy, a w szczególności zmiany dotyczące zakresu robót i kwoty kontraktowej, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 11

Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający 	                                                                                          Wykonawca

Załącznik nr 6

..................................

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.), oświadczamy, że nie należymy / należymy (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

* w przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej

grupy kapitałowej

...........................................

Miejscowość i data

................................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy